## Slide 1
Les limites de la surveillance humaine chez les MNS : synthèse bibliographique et préconisations
Régis Mollard
Professeur d’Ergonomie
Université Paris Descartes
Chercheur Invité à l’ESTIA

## Slide 2: Un constat parmi d’autres ...
Jeff Ellis & Associates Lifeguard Vigilance Study
Detection time of mannikin underwater
682 tests réalisés au cours des étés 2001 et 2002
10s-30s
31%
31s-60s
15%
61s-180s
24%
> 180s
14%
< 10s
16%

## Slide 3: Surveiller : une tâche très délicate commune à tout type d’activité
La surveillance confiée à un être humain n’est jamais fiable à 100%
Omissions et fausses détections sont normales et habituelles : elles constituent des erreurs indépendantes de la volonté de la personne concernée et de son souhait de bien faire
Des facteurs internes et externes à l’opérateur vont influer sur son efficacité

## Slide 4: La vigilance des MNS
  Les facteurs à prendre en compte
  Les rythmes biologiques
  Les conditions d’éclairement,
  Le bruit,
  La chaleur,
  La monotonie,
  Les horaires de travail,
  Le stress,…….
  Quelle capacité de détection ?
MNS

## Slide 5: Vigilance, Attention et Activation
Physiologique
Activation ou niveau d’éveil :
excitabilité du système nerveux central
Sommeil Profond
Sommeil léger
Somnolence
Relaxation
Alerte attentive
Emotion vive

## Slide 6: Vigilance, Attention et Activation
Cognitif
Vigilance : capacité de détection de signaux imprévisibles et faiblement supraliminaires
Attention : orientation mentale sélective avec un accroissement d’efficience dans un certain mode d’activité et une inhibition des activités concurrentes
30
25
20
15
10
5
0
(d’après Mackworth, 1950)
% moyen d ’omissions
0
1
2
3
4
Temps (par période de 30 minutes)

## Slide 7
L'hypovigilance et les microsommeils
Relaxation ==>> hypovigilance : une diminution transitoire du niveau d'éveil, non perçue de manière consciente
périodicité de 90 à 120 minutes en situation monotone
les omissions de réponse à des stimuli plus fréquents
les ruptures de monotonie (alternance des tâches) favorisent le maintien de la vigilance
Somnolence ==>> microsommeils : des intrusions de sommeil léger de 2 à 8 secondes, même pendant des activités intenses
dette de sommeil et amplitude de la période d'éveil
micropanique qui peut y être associée
seule une sieste ou un sommeil constitue une solution efficace pour les combattre
Notes: 2000/Réunion/National regulation

## Slide 8
Performance
Tâche
difficile
Tâche
facile
Activation physiologique
D’après Yerkes et Dodson, 1908
Relation entre l’activation, la difficulté de la tâche et la performance

## Slide 9: Signaux critiques et vigilance
Temps de réponse
Moyen (millisecondes)
1
2
3
Périodes de 15 minutes
750
700
650
Probabilité faible
de signaux critiques
Probabilité élevée
de signaux critiques

## Slide 10: Bruit - Privation de sommeil et vigilance
Périodes successives de 10 minutes
Erreurs
5
4
3
2
1
1
2
3
Privation de sommeil - silence
Privation de sommeil - bruit
Sommeil normal - bruit
Sommeil normal - silence

## Slide 11: Bruit et partage de l’attention
Temps (minutes)
Détections (%)
70
60
50
40
30
20
(d’après Hockey, 1978)
Le bruit altère la capacité à partager l’attention
entre plusieurs sources d’informations
Détections (%)
70
60
50
40
30
20
0
30
60
90
120
0
30
60
90
120
Temps (minutes)
1 horloge
3 horloges
= 79 dB
= 113 dB
= 79 dB
= 113 dB

## Slide 12: Effet du bruit sur la détection
(d’après Hockey, 1978)
Le bruit augmente la focalisation de l’attention sur les signaux en vision centrale
Droite
9080706050403020
Détections (%)
80
= 83 dB
= 114 dB
50
20
0
20
50
80
Gauche
(degrés)
Localisation des signaux par rapport au centre

## Slide 13: Température et vigilance
  26°C
  ==>> Performance – 30% versus optimum
30°C
==>> Performance – 45% versus optimum
Mackworth (1950) and Pepler (1953)

## Slide 14: Une assistance technique peut-elle améliorer l’efficacité du MNS ?
A priori une coopération entre un système de détection et un MNS doit se traduire par une amélioration significative de la qualité de la surveillance
MAIS
L’efficacité globale reste tributaire de la fiabilité du détecteur et de son acceptabilité par les professionnels

## Slide 15: Fausses alarmes et vigilance
Pourcentage de détections
0
Temps (en minutes)
100
80
60
40
20
0
5 / min.
30 / min.
(d’après Jerison et Pickett, 1964)
20
40
60
80
Réduire le nombre d’informations non pertinentes

## Slide 16: Quelques effets indésirables possibles…
Complaisance (Parasuraman, 1991)
  Confiance exagérée dans le fonctionnement du système
Syndrome de l’ennui-panique (Hugues, 1989, Norman et coll., 1988)
  Passage d’une phase très monotone à une phase à forte charge de travail
Dégradation de la conscience de la situation (Schwartz, 1989)

## Slide 17: Pour conclure et rester optimiste
Renforcer la formation des MNS
==>> sensibilisation aux facteurs influant sur la vigilance ( surtout chez les jeunes )
Aménager les horaires de travail et le contenu des activités ( ruptures de monotonie et pauses)
Développer des systèmes fiables d’assistance à la surveillance
Maintenir la conscience du risque des MNS travaillant en coopération avec ces systèmes
    ==>> simulations, entraînements,….

## Slide 18
Merci de votre attention